## Slide 1: 進階佈線

## Slide 2: Arduino Nano 佈局練習
https://docs.arduino.cc/hardware/nano-every/

## Slide 3: 建立原理圖
點選「File」，選擇「New Project」

## Slide 4: 建立原理圖
選擇 Arduino nano.kicad_sch
點選 here to place 符號 or press “a”

## Slide 5: 建立原理圖
從資料手冊中選擇所有元件

## Slide 6: 建立原理圖
從資料手冊中選擇所有元件

## Slide 7: 建立原理圖
從資料手冊中選擇所有元件
封裝（Footprint）取決於你的選擇

## Slide 8: 建立原理圖
從資料手冊中選擇所有元件

## Slide 9: 建立原理圖
從資料手冊中選擇所有元件
選擇電容（Capacitor），並設定其數值

## Slide 10: 建立原理圖
從資料手冊中選擇所有元件

## Slide 11: 建立原理圖
元件旋轉
按下 “x”
按下 “r”

## Slide 12: 建立原理圖
將此連接到未連接端

## Slide 13: 建立原理圖
在放置所有元件（Components）之後，加入標籤（Label）

## Slide 14: 建立原理圖

## Slide 15: 更新 PCB

## Slide 16: 步驟 1：板子設定

## Slide 17: 步驟 2：將元件（Components）依各群組排列成適當的形狀
反白 (Highlight) 所需佈置的區域；接著這些元件 (components) 將會出現在 PCB 編輯頁面 (PCB editor page) 上

## Slide 18: 步驟 2：將元件（Components）依各群組排列成適當的形狀
雙擊元件以選擇「屬性」(Properties)，從而設定元件屬性 (component properties)
X、Y 位置
設定方向
更改元件面正面或背面

## Slide 19: 步驟 2：將元件（Components）依各群組排列成適當的形狀
在佈置 (arrange) 之後，繪製外框 (outline) 並為您的 PCB 板設定網格 (grid)

## Slide 20: 步驟 2：將元件（Components）依各群組排列成適當的形狀
在正面與背面圖層之間移動以進行繪製，並按「e」來更改線寬 (track width)

## Slide 21: 步驟 3：按形狀排列各組中的元件
USB D+ 與 USB D- 的差分佈線

## Slide 22: 步驟 3：按形狀排列各組中的元件
選擇「繪製填充區」(draw filled zone)，選擇網路 (net)，在此處我們選擇 "GND"

## Slide 23: 步驟 3：按形狀排列各組中的元件
選擇「繪製填充區」(draw filled zone)，選擇網路 (net)，在此處我們選擇 "GND"
點選您在 PCB 佈局 (PCB layout) 上所繪製的接地銅皮外框，選擇「區域」(Zones) 接著點選「填充所有區域」(Fill All Zones) 以完成接地銅皮

## Slide 24: 步驟 3: Arrange 元件 in shape in each group
接地過孔會自動連接到接地層
所有接地過孔將自動連接到此層

## Slide 25: 步驟 4：完成所有走線